## Slide 1
Būvniecības veidi
Jauna būvniecība
Pārbūve1
Atjaunošana1
Vienkāršotā pārbūve2
Vienkāršotā atjaunošana2
u.c.
1 termini no Būvniecības likums
2 termini no MK noteikumi nr.529 «Ēku būvnoteikumi»

## Slide 2
1. Vienkāršotā pārbūve
  Jaunu ailu izbūve vai pārbūve (plašākas ierīkot) logiem, durvīm, u.c.
  Apkures, ūdensvada, kanalizācijas, elektrības, ventilācijas u.c. inženiertīklu jaunbūve vai esošo pārbūve uz modernākiem, jaudīgākiem
  Ārējo kāpņu jaunbūve vai esošo pārbūve vai nojaukšana
  Pandusa jaunbūve vai esošā pārbūve vai nojaukšana
  Terases jaunbūve vai esošās pārbūve vai nojaukšana (nav segta, t.i., bez jumta, tikai grīda vai bruģēts laukums)
  Nenesošo sienu nojaukšana vai pārbūve, saglabājot funkciju (piem. izbūvēt plašāku sanmezglu)
  Sienu plānojums paliek esošs un dažās telpās maina funkciju1 (piem. dzīvoklī (CC 1122) vienā istabā ierīko šūšanas darbnīcu (CC 1230))
2. Pārbūve
  piebūve blakus esošam apjomam, mainot vai nemainot funkciju visai ēkai vai daļai
  piebūve virs vai zem esošā apjoma, mainot vai nemainot funkciju visai ēkai vai daļai (vienstāvu ēka  divstāvu ēka; vienstāvu ēka  pagraba telpas)
  Pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot funkciju visai ēkai vai daļai (piem. nojauktas nenesošās starpsienas un ierīkota plaša telpa ar kolonnām un pasijām; esošās sijas tiek pastiprinātas ar pasijām; esošās spāres tiek pastiprinātas)
1 sīkāk par to, kādas funkcijas ietilpst kādās ēkās MK nr.326 «Būvju klasifikācijas noteikumi»; NB – 1271 – atbilst tikai Z/S, pārējām personām tāda tipa ēkas būs 1274

## Slide 3
1. Vienkāršotā atjaunošana1
  būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus (piem. ventilācijas iekārtu izvietošana, vides pieejamības ierīkošana, utt.), nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu (nedrīkst būt ēkai piebūve vai jauna stāva izbūve) un lietošanas veidu (ēkā var būt vairākas dažādas funkciju telpas, bet kopumā nemainās ēkas galvenais lietošanas veids2) un neskarot ēkas fasādi (domāta visa fasāde kā kopums) (Logu nomaiņa ar citu krāsas pasi un citu dalījumu kā oriģinālam; Ārdurvju nomaiņa ar citu krāsu pasi un savādāku arhitektonisko veidolu kā oriģinālam; Fasādes apdares maiņa ēkas daļai – vienai plaknei, vējtverim, utt.; Fasādes siltināšana ēkas daļai– vienai plaknei, vējtverim, utt.; Jumta seguma maiņa3; Jumta/pārseguma siltināšana, pamatu siltināšana, cokola siltināšana u.tml.)
2. Atjaunošana
  būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas (vecās sijas / kopnes / spāres nomainītas ar tādu pašu šķērsgriezumu kā bija oriģināli) vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi (piem. ventilācijas iekārtu izvietošana, vides pieejamības ierīkošana, utt.), nemainot būves apjomu (nedrīkst būt ēkai piebūve vai jauna stāva izbūve) vai nesošo elementu nestspēju (nedrīkst nomainīt vecās sijas / kopnes / spāres ar lielāku šķērsgriezumu kā bija oriģināls) (mainīta visa fasādes apdare, veikta visa fasādes siltināšana, Jumta maiņa reizē ar siltināšanu, lielākoties attiecas uz kultūras pieminekļiem)
1 neattiecas, ja ēka ir kultūras piemineklis MK noteikumi nr.529 «Ēku būvnoteikumi» 7.1 1.apakšpunkts
2 Ēkas galvenais lietošanas veids veidojas no tās funkcijas, kuras telpas aizņem vairāk par 50 % ēkā
3 ir izņēmuma gadījumi MK noteikumi nr.529 «Ēku būvnoteikumi» 7.4.6.apakšpunkts

## Slide 4
KONTAKTINFORMĀCIJA:
Aicinu droši konsultēties, ja ir neskaidrības / jautājumi / nav pārliecības, ka ir pareizi izprasts par iepriekšējos slaidos izlasīto
BŪVVALDES VADĪTĀJA, BŪVINSPEKTORE:
EVA NAMSONE,
BRĪVĪBAS IELA 15, 313.KAB.
26530190
eva.namsone@dobele.lv